## Slide 1: AutoGRAPH.NET
Техноком, 2013

## Slide 2: Основная информация
Расширяемость
Масштабируемость
Модульность
Гибкость настройки
  Схемы
  Вычисляемые параметры
Централизованное администрирование
Локализация на любые языки

## Slide 3: Расширяемость / масштабируемость
32-х или 64-х битная архитектура
Большие объемы данных
Поддержка большого объема памяти
Мониторы и средства отображения
Многосвязность
Открытое API (*)
  XML
Шифрование данных (*)

## Slide 4: Модульность
UI-модули
  Селекторы, просмотрщики, индикаторы, плеер, …
Обработчики
  Обработчик данных, …
Смешанные
  Загрузчик данных, …

## Slide 5: Модули
Встроенные
База данных
Индикатор значений
Модуль просмотра данных
Модуль просмотра отрезков
Обработчик данных
OLE-сервер
Провайдер онлайн-устройств
Провайдер оффлайн-устройств
Селектор геозон
Селектор устройств
Селектор периода времени
Селектор рейсов
Внешние
Карточка ТС
Модуль карт
Модуль отчетов
Модуль диграмм (графики)
Обмен сообщениями (*)
Баг-репортер (*)
Управление пользователями (*)

## Slide 6: Схемы (общая информация) 1 / 4
Концепция схем
Состоит из:
  Набора связанных между собой селекторов, провайдеров и модулей
  Общей конфигурации
Тиражируема
Управляемая администратором
Может быть загружена с сервера
Может содержать независимые наборы модулей или Может быть наследована (*)

## Slide 7: Схемы (примеры) 2 / 4

## Slide 8: Схемы (связанность модулей) 3 / 4

## Slide 9: Схемы 4 / 4
Настройки
  Модулезависимы
  Динамические
  Группируемы
  Общие или индивидуальные

## Slide 10: Централизованное администрирование
Администратор
Пользователь
Схема 1
Схема 2

## Slide 11: Локализация
На любые языки
Поддержка Right-to-Left режимов
Может быть выполнена конечным пользователем
Переключается на ходу
Поддержка локализации UI и схем

## Slide 12: Модуль
Может содержать только обработчики
Может содержать несколько UI-элементов
Может добавлять свои секции в конфигурацию
Загружается со схемой
Как правило – связан с другими модулями
Хранится в отдельной DLL
Может иметь зависимости от внешних ресурсов (модуль отчетов)

## Slide 13: Координатно-зависимые
ID | Тип | Значение
LLF | bool | верность координат
Lat, Lon, Alt | double | широта, долгота, высота
Ground | double | высота поверхности земли
PrevCrdInt | TimeSpan | интервал времени от предыдущей координатной записи (ПКЗ) до текущей или следующей координатной записи (СКЗ)
NextCrdInt | TimeSpan | интервал времени от текущей или ПКЗ до СКЗ
PrevDist | double | расстояние от ПКЗ до текущей или СКЗ
NextDist | double | расстояние от текущей или ПКЗ до СКЗ
Distance | double | сглаженный накапливаемый пробег от начала расчётного периода
PrevCourse | double | курс от ПКЗ до текущей или СКЗ
NextCourse | double | курс от текущей или ПКЗ до СКЗ
PrevSpeed | double | средняя скорость на участке от ПКЗ до текущей или СКЗ
NextSpeed | double | средняя скорость на участке от текущей или ПКЗ до СКЗ
ID | Тип | Значение
PrevVSpeed | double | средняя вертикальная скорость на участке от ПКЗ до текущей или СКЗ
NextVSpeed | double | средняя вертикальная скорость на участке от текущей или ПКЗ до СКЗ
CrdReg | bool | текущая запись находится между первой и последней верной КЗ
Motion | int | тип движения на участке от текущей или ПКЗ до СКЗ (0 - транспортировка, 1 - остановка, 2 - движение, 3 - полет)
Park | bool | остановка
Move | bool | движение
Flight | bool | полёт
Accel | double | ускорение от ПКЗ до СКЗ
TurnAng | double | угол поворота от ПКЗ до СКЗ
AngVel | double | угловая скорость от ПКЗ до СКЗ
LonLat | Int64 | для UTM
GF1, GF2, GF3, GF4 |  | Геозоны 1,2,3 и 4

## Slide 14: Координатно-Независимые (1/2)
ID | Тип | Название
DT | DateTime | дата/время местное
UDT | DateTime | дата/время UTC
Duration | TimeSpan | накапливаемая продолжительность (от начала расчетного периода)
PrevInt | TimeSpan | интервал времени от предыдущей записи
NextInt | TimeSpan | интервал времени до следующей записи
SerialNo | int | # прибора
TypeID | int | код записи
DTF | int | код фильтрации даты/времени
A1 | int | аналоговые данные (в отсчетах АЦП)
A2 | int | аналоговые данные (в отсчетах АЦП)
A1Volt | double | аналоговые данные (в вольтах)
A2Volt | double | аналоговые данные (в вольтах)
MainVolt | double | напряжение основного питания (в вольтах)
ResVolt | double | напряжение резервного питания (в вольтах)
Processor | int | загрузка процессора (в %)
ID | Тип | Название
Image | Image | изображение
T | bool | корректность даты/времени
S | int | уровень сигнала (0 - нет, 7 - максимум)
IntRcv | bool | внутренний приемник?
Sats | int | видимых спутников
HDOP | int | уровень сигнала (0…50)
ID1W | Int64 | 1-wire iButton
EventID | int | код события
DevT | double | температура прибора
PTMode | int | режим работы пассажиропотока
PTStatus | int | статус рабоыт пассажиропотока
PTIn1, PTIn2, … PTIn16 | int | кол-во вошедших пассажиров
PTOut1, PTOut2, … PTOut16 | int | кол-во вышедших пассажиров

## Slide 15: Координатно-НЕзависимые (2/2)
ID | Тип | Название
C1, C2, … C8 | int | показания непрерывных счетчиков (1-8)
P1, P2, … P8 | int | показания периодических счетчиков (1-8)
F1, F2, … F8 | double | показания частоты (1-8)
LLS1, LLS2, … LLS8 | int | показания LLS1-8 (в отсчетах АЦП)
VLLS1, VLLS2, … VLLS8 | bool | верность показаний LLS1-8
ELLS1, ELLS2, … ELLS8 | int | показания расширенных LLS1-8 (в отсчетах АЦП)
VELLS1, VELLS2, … VELLS8 | bool | верность показаний расширенных LLS1-8
TLLS1, TLLS2, … TLLS8 | int | температура расширенных LLS1-8
T1, T2, … T8 | double | температура 1-wire датчика 1-8
IP1, IP2, … IP8 | bool | состояние плюсовых дискретных входов 1-8 расширителя
IM1, IM2, … IM8 | bool | состояние минусовых дискретных входов 1-8 расширителя